## Slide 1
Коллективные операции
Набор операций типа точка-точка в принципе является достаточным для программирования любых алгоритмов. Однако во многих случаях бывает удобнее использовать так называемые «коллективные операции», которые вдобавок будут выполняться быстрее. Например, часто возникает потребность разослать значение переменной или массива из одного процессора всем остальным. Конечно, такую рассылку можно реализовать с использованием операций Send/Recv, однако гораздо удобнее воспользоваться специальной коллективной операцией.
Главное отличие коллективных операций от операций типа «точка-точка» состоит в том, что в них всегда участвуют все ветви указанного коммуникатора. Несоблюдение этого правила приводит либо к аварийному завершению программы, либо к еще более неприятному ее зависанию.

## Slide 2
Отличительные особенности коллективных операций:
Коллективные операции никак не взаимодействуют с операциями типа «точка-точка».
Коллективные операции всегда выполняются в режиме с блокировкой.
Сообщения не имеют идентификаторов (тэгов).
Возврат из функции коллективного взаимодействия в каждом процессе происходит тогда, когда его участие в коллективной операции завершилось, однако это не означает, что все другие процессы завершили операцию.
Размер буфера для приема данных в каждой ветви должен быть не меньше, чем суммарный объем данных, передаваемых ей другими ветвями. Иначе вся программа завершается аварийно.
Типы элементов посылаемых и получаемых сообщений как правило должны совпадать.

## Slide 3
Широковещательная рассылка
Рассылка одного и того же сообщения от одной ветви всем остальным ветвям данного коммуникатора
int MPI_Bcast( void* buffer, int count, MPI_Datatype datatype, int sender, MPI_Comm comm );
Эта функция в ветви с номером sender работает как MPI_Send, а во всех остальных ветвях – как MPI_Recv. Поэтому, перед вызовом этой функции НЕ НАДО выяснять с помощью условного оператора, является ветвь sender’ом или нет.
После возврата из этой функции массив buffer во всех ветвях будет содержать одинаковые значения в первых count элементах типа datatype.

## Slide 4
Рассылка частей сообщений
Рассылка частей сообщений от одной ветви всем остальным ветвям данного коммуникатора:
int MPI_Scatter ( void* sendbuffer, int sendcount, MPI_Datatype senddatatype, void* recvbuffer, int recvcount, MPI_Datatype recvdatatype, int sender, MPI_Comm comm );
Эта функция тоже в ветви с номером sender работает как MPI_Send, а во всех остальных ветвях – как MPI_Recv. Перед вызовом этой функции НЕ НАДО выяснять, является ветвь sender’ом или нет. Ветвь-отправитель получает свою часть точно так же, как остальные.
Все ветви
Ветвь с номером sender
sendbuffer:
recvbuffer:
Все ветви
Ветвь с номером sender
sendbuffer:
recvbuffer:

## Slide 5
Рассылка частей сообщений
Важно помнить, что должно выполняться условие recvcount * sizeof( recvdatatype ) >= sendcount * sizeof( senddatatype ), иначе программа будет завершена аварийно
После возврата из этой функции массив recvbuffer будет содержать:
  В ветви 0: первые sendcount (0 – sendcount-1) элементов буфера sendbuffer передающей ветви.
  В ветви 1: sendcount элементов с номерами от sendcount до 2*sendcount-1 буфера sendbuffer передающей ветви.
  В ветви 2: sendcount элементов с номерами от 2*sendcount до 3*sendcount-1 буфера sendbuffer передающей ветви.
  …

## Slide 6
Векторный вариант рассылки:
int MPI_Scatterv( void *sendbuf, int *sendcnts, int *displs, MPI_Datatype senddatatype, void *recvbuf, int recvcnt, MPI_Datatype recvdatatype, int sender, MPI_Comm comm);
sendcnts – массив счетчиков элементов данных, предназначенных каждому получателю;
displs – массив смещений (индексов начала части сообщения в буфере sendbuf, предназначенной данному получателю).
После возврата из этой функции массив recvbuf будет содержать:
В ветви 0: sendcnts[0] элементов, расположенных, начиная с элемента displs[0] в буфере sendbuf передающей ветви.
В ветви 1: sendcnts[1] элементов, расположенных, начиная с элемента displs[1] в буфере sendbuf передающей ветви. …

## Slide 7
Векторный вариант рассылки, варианты управления размещением частей сообщения:
Все ветви
recvbuffer:
Ветвь с номером sender
sendbuffer:
displs
sendcnts
Все ветви
recvbuffer:
Ветвь с номером sender
sendbuffer:
displs
sendcnts

## Slide 8
int MPI_Gather( void *sendbuf, int sendcnt, MPI_Datatype senddatatype, void *recvbuf, int recvcnt, MPI_Datatype recvdatatype, int receiver, MPI_Comm comm );
Выполняемые действия – в точности противоположны по отношению к MPI_Scatter. В буфер recvbuf ветви receiver складываются порции данных из всех остальных ветвей в строгом соответствии с их номерами.
При N ветвях в группе коммуникатора comm значение аргумента recvcnt может быть больше или равно sendcnt*N, но не наоборот. При recvcnt < sendcnt*N программа будет завершена аварийно.
Сбор частей сообщений от всех ветвей коммуникатора в одну ветвь

## Slide 9
Иллюстрация к MPI_Gather
Все ветви:
Ветвь receiver
recvbuf:

## Slide 10: Векторный вариант сбора частей сообщений от всех ветвей данного коммуникатора в одну ветвь:
int MPI_Gatherv( void* sendBuf, int sendCount, MPI_Datatype sendDataType, void* recvBuf, int *recvCnts, int *displs, MPI_Datatype recvDataType, int receiver, MPI_Comm comm );
Как и для функции векторной рассылки, аргументы recvСnts и displs управляют размещением частей сообщений от соответствующих ветвей в буфере recvBuf.
Как обычно, для каждой принимаемой порции должно удовлетворяться условие: recvCnts[i]*sizeof(recvDataType) >= sendCount*sizeof(sendDataType), иначе – аварийное завершение.

## Slide 11: Иллюстрация к MPI_Gatherv
Ветвь receiver
recvbuf:
Все ветви
displs
recvcnts

## Slide 12: Сбор данных от всех ветвей во все ветви
Функция MPI_Allgather выполняется так же, как MPI_Gather, но получателями являются все ветви группы данного коммуникатора. Данные, отправленные ветвью i из своего буфера sendBuf, помещаются в i-ю порцию буфера recvBuf каждой ветви. Поэтому в списке аргументов отсутствует параметр receiver. После завершения операции содержимое буферов приема recvBuf у всех ветвей будет одинаковым.
int MPI_Allgather( void* sendBuf, int sendCount, MPI_Datatype sendDataType, void* recvBuf, int recvCount, MPI_Datatype recvDataType, MPI_Comm comm );

## Slide 13: Вид буферов sendBuf и recvBuf после выполнения MPI_Allgather:

## Slide 14: Векторный вариант сбора данных от всех ветвей во все ветви
Функция MPI_Allgatherv является аналогом функции MPI_Gatherv, но управляемая векторами счетчиков и размещений сборка данных выполняется всеми процессами группы. Объем приемного буфера в каждой ветви должен быть достаточен для размещения частей сообщений, отправляемых всеми ветвями ( в том числе и самой ветвью).
int MPI_Allgatherv( void* sendBuf, int sendCount, MPI_Datatype sendDataType, void* recvBuf, int *recvCnts, int *displs, MPI_Datatype recvDataType, MPI_Comm comm);

## Slide 15: Рассылка/сборка от всех всем
Функция MPI_Alltoall совмещает в себе операции Scatter и Gather и является по сути дела расширением операции MPI_Allgather, когда каждая ветвь посылает различные данные разным получателям. Ветвь i посылает j-ый блок своего буфера sendBuf ветви j, которая помещает его в i -ый блок своего буфера recvBuf. Количество посланных данных должно быть равно количеству полученных данных для каждой пары процессов.
int MPI_Alltoall( void *sendBuf, int sendCount, MPI_Datatype sendDataType, void *recvBuf, int recvCount, MPI_Datatype recvDataType, MPI_Comm comm);

## Slide 16: Вид буферов sendBuf и recvBuf после выполнения MPI_Alltoall:

## Slide 17: Векторные варианты рассылки/сборки от всех всем
Функция MPI_Alltoallv является векторным вариантом функции MPI_Alltoall, позволяющим гибко управлять местоположением и размерами порций сообщений, передаваемых между ветвями.
int MPI_Alltoallv( void *sendBuf, int *sendCnts, int *sendDispls, MPI_Datatype sendDataType, void *recvBuf, int *recvCnts, int *recvDispls, MPI_Datatype recvDataType, MPI_Comm comm);
1

## Slide 18: Векторные варианты рассылки/сборки от всех всем
Еще более «навороченной» является функция MPI_Alltoallw, дополнительно позволяющая передавать данные разных типов:
int MPI_Alltoallw( void *sendBuf, int *sendCnts, int *sendDispls, MPI_Datatype *sendDataTypes, void *recvBuf, int *recvCnts, int *recvDispls, MPI_Datatype *recvDataTypes, MPI_Comm comm);
2

## Slide 19: Глобальные вычислительные операции над распределенными данными
В параллельном программировании операции над блоками данных, распределенных по процессорам, называют глобальными операциями редукции.
Операцией редукции называется операция, аргументом которой является вектор, а результатом – скалярная величина, полученная применением некоторой математической операции ко всем компонентам вектора.
Использование операций редукции является одним из основных средств организации распределенных вычислений.

## Slide 20: В MPI глобальные операции редукции представлены в нескольких вариантах:
с сохранением результата в адресном пространстве одного процесса (MPI_Reduce);
с сохранением результата в адресном пространстве всех процессов (MPI_Allreduce);
префиксная операция редукции, которая в качестве результата операции возвращает вектор. i-я компонента этого вектора является результатом редукции первых i компонент распределенного вектора (MPI_Scan, MPI_Exscan);
совмещенная операция Reduce/Scatter (MPI_Reduce_scatter).

## Slide 21: Простая редукция
Функция MPI_Reduce:
int MPI_Reduce( void* sendBuf, void* recvBuf, int count, MPI_Datatype dataType, MPI_Op op, int receiver, MPI_Comm comm );
Функция MPI_Reduce выполняется следующим образом. Операция глобальной редукции, указанная параметром op, выполняется над первыми элементами входного буфера каждой ветви, результат посылается в первый элемент буфера приема ветви receiver. Те же самые действия делаются для вторых элементов буфера и т.д.

## Slide 22: Иллюстрация MPI_Reduce
sendBuf:
x0
x1
xk
…
x0  y0  …  z0
x1  y1  …  z1
xk  yk  …  zk
…
Ветвь 0:
Ветвь 1:
Ветвь k:
Ветвь receiver, recvBuf:
y0
y1
yk
z0
z1
zk

## Slide 23: Допустимые операции редукции
В качестве операции  (MPI_OP) можно использовать либо одну из предопределенных операций, либо операцию, сконструированную пользователем.
Все предопределенные операции являются ассоциативными и коммутативными.
Сконструированная пользователем операция, по крайней мере, должна быть ассоциативной.
Порядок редукции определяется номерами ветвей в коммуникаторе.
Тип datatype элементов должен быть совместим с операцией

## Slide 24: Предопределенные операции редукции
Название | Операция | Разрешенные типы
MPI_MAX | Максимум | C: integer. FORTRAN: integer, Floating point
MPI_MIN | Минимум | 
MPI_SUM | Сумма | C: integer. FORTRAN: integer, Floating point, Complex
MPI_PROD | Произведение | 
MPI_LAND | Логическое AND | C integer. FORTRAN: Logical
MPI_LOR | Логическое OR | 
MPI_LXOR | Логическое исключающее OR | 
MPI_BAND | Поразрядное AND | C: integer. FORTRAN: integer, Byte
MPI_BOR | Поразрядное OR | 
MPI_BXOR | Поразрядное исключающее OR | 
MPI_MAXLOC | Максимальное значение и его индекс | Специальные типы для этих функций
MPI_MINLOC | Минимальное значение и его индекс | 

## Slide 25: Типы данных для MPI_MAXLOC и MPI_MINLOC
Для языка С/С++ | MPI_FLOAT_INT | float and int
 | MPI_DOUBLE_INT | double and int
 | MPI_LONG_INT | long and int
 | MPI_2INT | int and int
 | MPI_SHORT_INT | short and int
 | MPI_LONG_DOUBLE_INT | long double and int
Для языка Fortran | MPI_2REAL | REAL and REAL
 | MPI_2DOUBLE_ PRECISION | DOUBLE PRECISION and DOUBLE PRECISION
 | MPI_2INTEGER | INTEGER and INTEGER

## Slide 26: Редукция во все ветви
Похожа на MPI_Reduce функция MPI_Allreduce, только результаты собираются не в одной ветви, а во всех ветвях:
int MPI_AllReduce( void* sendBuf, void* recvBuf, int count, MPI_Datatype dataType, MPI_Op op, MPI_Comm comm);
Ветвь 0:
sendbuf:
x0
x1
xk
…
Ветвь 1:
Ветвь k:
y0
y1
yk
z0
z1
zk
recvbuf:
x0y0…z0
x1y1…z1
xkyk…zk
…
x0y0…z0
x1y1…z1
xkyk…zk
…
x0y0…z0
x1y1…z1
xkyk…zk
…

## Slide 27: Функция MPI_Reduce_scatter()
Функция MPI_Reduce_scatter() отличается от MPI_Allreduce() тем, что результат операции разрезается на непересекающиеся части по числу процессов в группе, i-ая часть посылается i-ому процессу в его буфер приема. Длины этих частей задает третий параметр, являющийся массивом.
int MPI_Reduce_scatter( void *sendBuf, void *recvBuf, int *recvCnts, MPI_Datatype dataType, MPI_Op op, MPI_Comm comm );
Аргумент recvCnts представляет собой массив длин порций собираемых данных.

## Slide 28: Формирования результатов редукции при использовании MPI_Reduce_scatter():
Ветвь 0:
recvBuf:
sendBuf:
x0
x1
xk
…
Ветвь 1:
Ветвь k:
y0
y1
yk
z0
z1
zk
x0y0…z0
x1y1…z1
xkyk…zk

## Slide 29: Префиксная включающая редукция
Функция MPI_Scan() выполняет префиксную включающую редукцию. Параметры такие же, как в MPI_Allreduce(), но получаемые каждым процессом результаты отличаются друг от друга. Операция пересылает в буфер приема i-го процесса редукцию значений из входных буферов процессов с номерами 0, ... , i включительно.
int MPI_Scan( void* sendBuf, void* recvBuf, int count, MPI_Datatype dataType, MPI_Op op, MPI_Comm comm);

## Slide 30: Результаты префиксной включающей редукции
Ветвь 0:
sendbuf:
x0
x1
xk
…
Ветвь 1:
Ветвь k:
y0
y1
yk
z0
z1
zk
recvbuf:
x0
x1
xk
…
x0y0
x1y1
xkyk
…
x0y0…z0
x1y1…z1
xkyk…zk
…

## Slide 31: Префиксная исключающая редукция
Функция MPI_Exscan выполняет префиксную исключающую редукцию:
int MPI_Exscan( void* sendBuf, void* recvBuf, int count, MPI_Datatype dataType, MPI_Op op, MPI_Comm comm );
Ветвь 0:
sendbuf:
x0
x1
xk
…
Ветвь 1:
Ветвь k:
y0
y1
yk
z0
z1
zk
recvbuf:
не определено
не определено
не определено
…
x0
x1
xk
…
x0y0…
x1y1…
xkyk…
…

## Slide 32: Определение собственных операций:
Определение собственных операций для функций MPI_*Reduce*( ) и MPI_*Scan( ):
int MPI_Op_create( MPI_User_function *function, int commute, MPI_Op *op );
Аргументы:
function – пользовательская функция;
commute – флаг, значением которого должна быть "истина", если операция коммутативна (результат не зависит от порядка операндов) и "ложь" в противном случае (тогда предполагается, что операция выполняется в порядке возрастания номеров ветвей).
op – результат исполнения функции MPI_Op_create( ), который затем можно использовать в функциях MPI_*Reduce*( ) и MPI_*Scan( )

## Slide 33: Удаление собственной операции
Описание типа собственной функции выглядит следующим образом:
typedef void ( MPI_User_function)(void *a, void *b, int *len, MPI_Datatype *dtype );
Эта функция должна выполнять обработку данных из векторов a и b следующим образом:
b[ I ] = a[ I ]  b[ I ] для i = 0, ..., len-1.
Удаление ранее определенной собственной функции
int MPI_Op_free( MPI_Op *op );
Описание собственной операции

## Slide 34: Барьерная синхронизация
int MPI_Barrier( MPI_Comm comm );
Аргумент:
comm – идентификатор коммуникатора.
Исполнение каждой ветви указанного коммуникатора comm продолжится только тогда, когда ВСЕ ветви этого коммуникатора вызовут эту функцию.

## Slide 35: Группы и коммуникаторы
Среди целей создания интерфейса MPI достаточно важное значение имеют:
Возможность создавать безопасное коммуникационное пространство, которое гарантировало бы, что параллельная программа может вызывать функции обмена данными в те моменты времени, когда ей это нужно, без конфликтов с обменами, внешними по отношению к данной программе.
Возможность определять границы области действия коллективных операций, которые позволяли бы избегать вовлечения в них ветвей, не нуждающихся в этих операциях.
Возможность абстрактного обозначения ветвей.
Возможность создавать новые пользовательские средства, такие как дополнительные операции для коллективного обмена.

## Slide 36: Коммуникаторы
В MPI имеются средства создания и изменения коммуникаторов, предоставляющие возможность программисту создавать собственные группы ветвей, что делает возможным использование в программах достаточно сложных схем взаимодействия. Типичной проблемой, которую может решить использование коммуникаторов, является проблема недопущения "пересечения" обменов по тегам. В самом деле, если программист использует какую-то библиотеку параллельных методов, то он часто не знает, какие теги использует эта библиотека при передаче сообщений. В таком случае существует опасность, что тег, выбранный программистом, совпадет с одним из тегов, используемых библиотекой.
Чтобы этого не произошло, программист может создать собственный коммуникатор и выполнять операции обмена в его рамках. Несмотря на то, что этот коммуникатор будет содержать те же ветви программы, и такие же теги, что и коммуникатор библиотеки, обмены в рамках этих двух разных коммуникаторов "не пересекутся".
2

## Slide 37: Управление группами.
С понятием коммуникатора тесно связано понятие группы ветвей. Под группой понимают упорядоченное множество ветвей программы. Каждой ветви в группе соответствует уникальный номер - ранг. Группа - отдельное понятие MPI, и операции с группами могут выполняться отдельно от операций с коммуникаторами, но операции обмена для указания области действия всегда используют коммуникаторы, а не группы. Таким образом, одна ветвь или группа ветвей могут входить в несколько различных коммуникаторов. С группами ветвей в MPI допустимы следующие действия:
Объединение групп;
Пересечение групп;
Образование разности групп.

## Slide 38: Операции с группами ветвей
Новая группа может быть создана только из уже существующих групп. В качестве исходной группы при создании новой может быть использована группа, связанная с предопределенным коммуникатором MPI_COMM_WORLD. При ручном конструировании групп может оказаться полезной специальная пустая группа MPI_COMM_EMPTY. Однажды созданная группа не может быть изменена. Она может быть только уничтожена (освобождена).
Для получения дескриптора группы ветвей, связанной с коммуникатором comm, используется функция:
int MPI_Comm_group( MPI_Comm comm, MPI_Group *group );
Размер группы (количество ветвей в ней) можно получить с помощью функции:
int MPI_Group_size(MPI_Group group, int *size)
Номер ветви в группе можно определить, вызвав функцию:
int MPI_Group_rank( MPI_Group group, int *rank);

## Slide 39: Операции с группами ветвей
Если есть две группы ветвей (неважно, каким образом они были образованы), то с помощью функции:
int MPI_Group_translate_ranks( MPI_Group group1, int n, int *ranks1, MPI_Group group2, int *ranks2 );
можно установить соответствие между номерами ветвей в этих группах.
Аргументы:
  group1 – первая группа ветвей;
  n – число ветвей, для которых устанавливается соответствие;
  ranks1 – массив номеров ветвей из 1-й группы;
  group2 – вторая группа;
  ranks2 – массив, в который будут записаны номера тех же ветвей во второй группе. Если ветвь из первой группы отсутствует во второй группе, то для нее будет записано значение MPI_UNDEFINED.

## Slide 40: Создание новой группы ветвей
Создание новой группы из явно указанных ветвей старой группы:
int MPI_Group_incl( MPI_Group oldGroup, int n, int *ranks, MPI_Group *newGroup );
Аргументы:
  oldGroup – существующая группа ветвей;
  n – размер вновь создаваемой группы (и массива ranks);
  ranks – массив номеров ветвей старой группы, которые должны войти в новую группу;
  newGroup – указатель (handle) создаваемой группы.
Функция MPI_Group_incl создает новую группу newGroup, которая состоит из ветвей существующей группы, перечисленных в массиве ranks. Ветвью с номером i в новой группе является ветвь с номером ranks[i] в существующей группе. Каждый элемент в массиве ranks должен иметь корректный номер ветви из группы oldGroup, и среди этих элементов не должно быть совпадающих.

## Slide 41: Создание новой группы ветвей
Создание новой группы из таких ветвей старой группы, которые не принадлежат явно указанному перечню:
int MPI_Group_excl( MPI_Group oldGroup, int n, int *ranks, MPI_Group *newGroup );
Аргументы:
  oldGroup – существующая группа ветвей;
  n – размер создаваемой группы (массива ranks);
  ranks – массив номеров ветвей старой группы, которые НЕ должны войти в новую группу;
  newGroup – указатель (handle) создаваемой группы.
Функция MPI_Group_excl создает новую группу newGroup, которая состоит из всех ветвей существующей группы, за исключением ветвей, перечисленных в массиве ranks. Каждый элемент в массиве ranks должен иметь корректный номер ветви из группы oldGroup, и среди этих элементов не должно быть совпадающих, иначе вся программа завершится аварийно.

## Slide 42: Создание новой группы ветвей
Есть две функции, являющиеся обобщением предыдущих функций :
int MPI_Group_range_incl( MPI_Group oldGroup, int n, int ranges[ ][ 3 ], MPI_Group *newGroup );
int MPI_Group_range_excl( MPI_Group oldGroup, int n, int ranges[ ][ 3 ], MPI_Group *newGroup );
Аргументы:
  oldGroup – существующая группа ветвей;
  n – размер массива ranges;
  ranges – массив триплетов (следующий слайд);
  newGroup – указатель создаваемой группы.
Вместо одномерных массивов номеров ranks - двумерные массивы триплетов, каждый из которых имеет вид:
<нижняя граница> <верхняя граница> <шаг>
Границы и шаг должны определять допустимые номера ветвей, причем все номера ветвей новой группы должны быть различными

## Slide 43: Пример использования:
Пример массива ranges:
int rngs[ ][ ] = {{ 2, 32768, 16 },{ 0, 131072, 256 }};
Здесь указано два триплета:
Триплет 2, 32768, 16 порождает последовательность номеров 2, 18, 34, 50, 66, … 32738, 32754 (всего 2047 номеров)
Триплет 0, 131072, 256 порождает последовательность номеров 0, 256, 512, … 130816, 131072 (всего 512 номеров)
Эти функции удобно применять в программах для суперкомпьютеров с очень большим (десятки и сотни тысяч) количеством ядер.

## Slide 44: Управление коммуникаторами Дублирование коммуникатора
Создание коммуникатора - операция коллективная (и должна вызываться всеми процессами коммуникатора).
Вызов функции MPI_Comm_dup копирует уже существующий коммуникатор:
int MPI_Comm_dup( MPI_Comm oldComm, MPI_Comm *newComm );
В результате вызова этой функции будет создан новый коммуникатор newComm, включающий в себя те же ветви, что и коммуникатор oldComm.

## Slide 45: Управление коммуникаторами Создание нового коммуникатора
Для создания нового коммуникатора служит функция:
int MPI_comm_create(MPI_Comm oldComm, MPI_Group group, MPI_Comm *newComm);
Вызов создает новый коммуникатор newComm, который будет включать в себя ветви группы group коммуникатора oldComm.
Это коллективная операция и она должна вызываться всеми ветвями родительского коммуникатора, даже если ветвь не входит в группу group нового коммуникатора. Все такие ветви в качестве нового коммуникатора получат handle MPI_COMM_NULL и не должны участвовать в коллективных операциях нового коммуникатора.

## Slide 46: Функция расщепления коммуникатора:
int MPI_Comm_split( MPI_Comm oldComm, int color, int key, MPI_Comm *newComm);
Аргументы:
  oldComm – родительский коммуникатор;
  color – признак подгруппы;
  key – управление упорядочиванием;
  newComm – новый коммуникатор.
Функция расщепляет группу, связанную с родительским коммуникатором, на непересекающиеся подгруппы по одной на каждое значение признака подгруппы color (color > 0).
Каждая подгруппа будет содержать ветви с одним и тем же значением признака color.
Параметр key управляет упорядочиванием внутри новых групп: меньшему значению key соответствует меньшее значение идентификатора ветви. В случае равенства параметра key для нескольких ветвей упорядочивание выполняется в соответствии с порядком в родительской группе.

## Slide 47: Уничтожение коммуникатора:
int MPI_Comm_free( MPI_Comm *comm );